## Slide 1
Совместное использование
программных решений НТП Трубопровод
и систем трехмерного проектирования
Алексей Пронин, старший инженер отдела САПР

## Slide 2
Комплексные решения ООО «НТП Трубопровод»
БД элементов трубопроводов
и оборудования (УБД)
Генератор классов (ГК)
Генератор выходных документов
(по российским стандартам) (БДТП)
Графическая система
СЭУ
СО
ВТ
Задание
на сметы
Гидравлические,тепловые расчеты
(Гидросистема)
Расчет прочности трубопроводов (СТАРТ)
Расчет теплоизоляции,
выпуск документов
(Изоляция)

## Slide 3
Схема работы СУБД Проект совместно с PDMS
Универсальная база данных
Генератор классов
База данных
текущего проекта
Графическая
Система
(AVEVA PDMS)
Передача каталогов из Универсальной базы данных в формат DABACON PDMS
Передача классов из Генератора классов в SPECs PDMS
Передача перечня участков трубопроводов с параметрами из Базы данных текущего проекта в PDMS
Передача данных из PDMS в Базу данных текущего проекта
Сокращение затрат на проектирование
Повышение качества проектной документации
Применение единой технической политики
Простота управления БД материалов

## Slide 4
Трубы
Отводы
Переходы
Тройники
Прокладки
Фланцы
Заглушки эллиптические
Заглушки фланцевые
Заглушки межфланцевые
Арматура
Перечень материалов
Фильтры
Врезки
Крепеж
Подвески
Опоры
Штуцеры оборудования
Типы передаваемых элементов

## Slide 5
Импорт в PDMS из Универсальной базы данных
Кодирование параметров элемента согласно базе данных кодировок
Формирование уникальных имен элементов в PDMS по принятым правилам кодировки

## Slide 6
Импорт в PDMS из Генератора классов
По данным, извлеченным из базы классов Генератора классов, формируется список SPECs.
Формируется иерархия SELE конечным элементом которых является SPCO.
Иерархия SPEC
Ссылки в атрибутах SPCO

## Slide 7
Перечень труб с параметрами
в Базе данных текущего проекта
Перечень труб в PDMS
Атрибуты Pipe
Импорт в PDMS
из Базы данных текущего проекта

## Slide 8
Экспорт данных из PDMS
в Базу данных текущего проекта

## Slide 9
Эффективность
Вид работ | Время (ч/ч)
Создание и актуализация каталогов в PDMS (1600 CATE) | 8
Создание и актуализация специцикаций в PDMS (43 SPEC) | 16
Создание и актуализация перечня линий в PDMS (154 PIPE) | 1
Создание комплекта документации (спецификация, ведомость трубопроводов) | 10
Объем проекта - установка риформинга
Трудозатраты до использования модуля: около 600-800 ч/ч

## Slide 10
Прямая межпрограммная интеграция через COM интерфейс и API обеих программ
Двусторонний обмен данными между программами СТАРТ и PDMS
Обновление модели СТАРТ из PDMS и PDMS из СТАРТ
Совместимо с AVEVA Everything 3D !
Модуль интеграции PDMS-СТАРТ

## Slide 11
Сохранённые данные используются при повторной передаче модели в СТАРТ:
Значения атрибутов элемента
Номера атрибутов СТАРТа для элемента
Значения атрибутов трубы, выходящей из элемента
Материал элемента
Материал трубы, выходящей из элемента
Расчётные значения
силы и моменты на оси в холодном, рабочем состоянии,
при испытаниях
В PDMS в открытом виде в UDA сохраняются
данные из СТАРТа

## Slide 12
Некоторые последние усовершенствования
По пожеланиям пользователей в модуль были внесены
следующие улучшения:
Добавлена возможность использовать PML2 в конфигурационных файлах;
Расширен список выбора области сбора сети трубопровода (+ PIPE, BRANCH);
Добавлена возможность в настройках пользователя выбирать, какой оси СТАРТа будет соответствовать ось N в PDMS;
Добавлена возможность экспортировать имя трубы.

## Slide 13
Синхронизация модели в СТАРТ и PDMS

## Slide 14
Экспорт модели трубопроводов из PDMS в Гидросистему
Совместимо с AVEVA Everything 3D!
Модуль интеграции PDMS-Гидросистема

## Slide 15
Обмен данными ведется на основе настроек, хранящихся в конфигурационных файлах в открытом формате стандарта JSON.
Экспорт и импорт очень гибко
настраиваются с использованием PML
Конфигурационные файлы делятся
на 2 части:
Для всех пользователей проекта PDMS
Индивидуальные
Настройка модулей под нужды организации и проекта

## Slide 16
Модуль интеграции PDMS-Изоляция
Экспорт данных из PDMS в открытый формат Изоляции
Совместимо с AVEVA Everything 3D !
Модуль входит в состав программы “Изоляция”, начиная с версии 2.38

## Slide 17
Функциональные особенности:
Пакетная генерация чертежей
Работа непосредственно из модуля Design
Автоматический интеллектуальный экспорт в AutoCAD (размеры, слои, цвета)
Настройка по принципу “единого окна”
Адаптивность (более 100 изменяемых опций генерации!)
Качество получаемых чертежей
Модуль автоматической генерации чертежей

## Slide 19
Intelligent 3D PDF
Преимущества 3D PDF:
Просмотр файлов с помощью бесплатной программы Adobe Reader
Интерактивный просмотр 3D модели, создание пометок и примечаний
Связь между 2D чертежом и 3D моделью. Возможность размещать внешние ссылки на изометрические чертежи.
PDF-документ кроме основного текста может содержать фоновые картинки, таблицы, аудио и видео и т.д
Встроенные шрифты AutoCAD (.shx).